年回收拆解一万辆报废汽车项目

竣工环境保护验收意见

2023年1月9日，泸州市环锦再生资源回收有限公司组织召开了《年回收拆解一万辆报废汽车项目 》竣工环境保护验收会议，参加环保验收会议的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位、泸州市环锦再生资源回收有限公司及相关专家，在听取了泸州市环锦再生资源回收有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和泸州市环锦再生资源回收有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

年回收拆解一万辆报废汽车项目位于泸州市嘉明镇罗桥村街村（原泸州印染二厂），为新建项目，项目为专用汽车、挂车及跨区（县）的其他汽车投资项目（包括汽车发动机、动力电池、燃料电池和车身总成等汽车零部件，以及动力电池回收、利用、汽车零部件销售）之外的其他汽车回收利用项目。涉及汽车零部件与批发，再生资源回收与销售等。项目建成后每年预估拆解车辆10000辆,其中小型汽车6000辆，大型汽车3000辆， 摩托车500辆，电动车500辆。

项目仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车挂车等特殊装备车辆。

（二）建设过程及环保审批情况

《年回收拆解一万辆报废汽车项目》由泸州市环锦再生资源回收有限公司投资建设，2021年10月，泸州尚阳工程技术咨询有限公司编制完成《年回收拆解一万辆报废汽车项目》环境影响报告表，泸州市泸县生态环境局于2021年11月16日以泸市环泸县建函[2021]42号文件给予批复；2022年5月，泸州尚阳工程技术咨询有限公司编制完成《年回收拆解一万辆报废汽车项目》环境影响补充报告表，泸州市泸县生态环境局于2022年5月27日以泸市环泸县建函[2022]42号文件给予批复。

项目已于2022年4月开始动工建设，2022年7月竣工，现已正常试运行。项目建成投运至今，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

项目设计总投资为4351万元，环保设施投资为63万元，占总投资的1.4%；本项目实际总投资4351万元，环保设施投资为45万元，占工程总投资的1.03%。

（四）验收监测调查范围

## 本次竣工环境保护验收调查范围为主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程、公用工程、仓储等。验收监测调查内容为项目废气、废水、固废、噪声处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

# 二、工程变动情况

现场踏勘，本项目主体工程为车间建设，项目基本按照环评建设内容建设，实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设。其他如建设地点、工艺、规模等未发生重大变更。

本项目实际变动情况参照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号），本项目变动情况不属于重大变动。

# 三、环境保护措施落实情况

（一）废水

本项目运营期废水主要为生活污水、车间清洁废水及初期雨水。

生活污水经依托厂房原有的lOm3化粪池处理后，排入市政污水管网最终进入罗桥村污水处理厂深度处理后外排九曲河；车间清洁废水厂区内设置1套处理规模为24m3/d 的废水处理设施，处理工艺为釆用"均质+隔油池”油水分离器；经过油水分离器后的油外运处置，清洁废水部分作为清扫用水，部分暂存至事故应急池；初期雨水收集后经过油水分离器后的油外运处置，清洁废水部分作为清扫用水，部分暂存至事故应急池；多余雨水排入雨水沟。

（二）废气

本项目运营期废气主要为切割粉尘、拆解、打包过程粉尘、废油液挥发废气、制冷剂抽取废气、油类危废间废气、食堂油烟。

切割粉尘：治理措施为封闭式拆解车间+移动式除尘器收集，其余以无组织形势自然沉降于车间内。

拆解、打包过程粉尘：治理措施为封闭式拆解车间+移动式除尘器收集，其余以无组织形势自然沉降于车间内。

废油液挥发废气：治理措施为将油液抽取及拆油箱等有非甲烷总炷挥发的岗位进行固定操作，在拆解预处理车间废油液抽取和废燃油操作平台上方设置集气罩对有机废气进行收集（废油暂存间通过抽风机进行抽取），收集后的废气经二级活性炭吸附处理后，通过15米排气筒排放；未收集到的少量有机废气以无组织形式排放。

有组织废气1#排气筒监测结果表可知，监测点位1#非甲烷总烃符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）表 3 中其他行业限值要求。

制冷剂抽取废气：正式拆解前，用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密印的器中进行储存，制冷剂收集装置为真空密闭抽取，储存制冷剤的容器也是密闭容器。

油类危废间废气：项目燃油、废油类危废暂存间内设置集气风机，整个暂存间呈微负压状态，所抽废气抽至二级活性炭吸附装置处理后达标排放。

有组织废气3#排气筒监测结果表可知，监测点位3#非甲烷总烃符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）表 3 中其他行业限值要求。

食堂油烟：食堂产生的油烟废气经油烟净化器处理后,由烟道引至屋顶排放。

有组织废气2#排气筒监测结果表可知，监测点位2#点位油烟符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）表2排放浓度限值，检测达标。

（三）噪声

项目选用低噪声设备、采取减震、隔声措施。

（四）固废

生产过程中产生大量的固体物质，其中大部分以目前的技术水平是可利用的，即作为本项目的产品, 在厂区内分类收集后直接出售给相关回收单位再生利用，不在厂区内进行进一步拆解加工。其余不可利用的为本项目产生的固废，包括一般工业固废、危险 废物及职工生活垃圾。

# 四、环境保护措施调试效果

根据四川瑞兴环保检测有限公司编制的《年回收拆解一万辆报废汽车项目 》（瑞兴环（检）字[2022]第2069号），废气、废水、噪声监测结果如下。

（一）废气

本项目验收监测期间，有组织废气监测点位1#、3#排气筒有组织废气非甲烷总烃检测结果符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）表 3 中其他行业限值要求，检测达标；2#点位油烟检测结果符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）表2排放浓度限值，检测达标。

无组织废气1#-4#点颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）表 5 中其他行业排放限值要求，检测达标。

- 废水

本项目验收监测期间，废水1#点位符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准排放浓度限值，检测达标。

- 噪声

本项目验收监测期间，项目厂界1#-4#厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类限值要求，5#、6#环境噪声检测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类限值要求，检测达标。

五、环境管理情况

泸州市环锦再生资源回收有限公司制定了《环境保护管理制度》，对项目环保设施提供有效的制度，促进本项目环保事业的发展，项目成立了环保机构，明确了环保机构职责：1、在分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业环保工作的管理、监察和测试等。2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。3、监督检查本项目执行“三废”治理情况。

4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。5、对企业员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。根据调查，项目在运行过程中，按照环保制度的规定进行，加强了项目环保设施的管理。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，严格落实相关环保措施，无投诉情况。项目验收期间废气、废水、噪声达标排放，废气、废水、噪声、固废合理处置。

七、验收结论

综上所述，年回收拆解一万辆报废汽车项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、废水、噪声能够达标排放，废气、废水、噪声、固废等得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，原则同意通过验收。

八、后续要求

（一）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理和检查，定期对废气、废水、噪声进行检测，确保其正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）对危废间进行规范化建设，按照相关要求认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生。

（三）依据环评要求，后续继续搭建报废汽车暂存区顶部彩钢棚遮挡。